## Slide 1
放射性粉じん防護服
正しい装着と脱衣の手順
汚染・被ばくを防ぐための装着・脱衣ガイド
1 / 25

## Slide 2
このムービーの目的
1
曝露のリスク
放射性粉じんに曝露する可能性がある場合、作業者を守るには防護服の装着が不可欠です。
2
誤った着脱のリスク
正しい装着・脱衣を行わないと、汚染や被ばくの原因となります。
3
本ムービーの内容
放射線粉じん防護を想定し、防護服の正しい装着と脱衣についてご説明します。
2 / 25

## Slide 3
装着の手順
全 8 ステップ
1. 準備
2. 足元の準備
3. 線量計の装着
4. 防護服の装着
5. シューズカバーの装着
6. 手袋の装着
7. 頭部の装着と仕上げ
8. 最終チェック
注意
一人で装着する場合は鏡を使いましょう(準備の段階、および頭部の装着とファスナー仕上げの段階で活用します)。
3 / 25

## Slide 4
装着 STEP 1
準備
防護服と資材の点検を行う
インナー手袋:空気を吹き込んで穴がないか確認する
タイベック防護服:破れやほつれがないか確認する
線量計が動作するか確認する
インナーは、綿など汗を吸いやすく動きやすい服装を選ぶ
インナーは、線量計を装着するため胸ポケットのあるものを着用する
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
4 / 25

## Slide 5
装着 STEP 2
足元の準備
靴を脱ぐ
靴下をズボンの上に被せるように履く
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
5 / 25

## Slide 6
装着 STEP 3
線量計の装着
線量計を胸ポケットに装着する
その際、線量計の向きに注意する
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
6 / 25

## Slide 7
装着 STEP 4
防護服の装着
最初に足を、次に腕を通す
ファスナーは全て閉めず、胸の上の方で止めておく
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
7 / 25

## Slide 8
装着 STEP 5
シューズカバーの装着
靴を履き、シューズカバーを装着する
シューズカバーで防護服の裾を覆い、紐でしっかり結ぶ
シューズカバーと防護服の境目をガムテープで止める
テープは切らずに一巻きで止める
テープの端は、取り外しやすいように折り返す
注意
インナーが露出しないように注意しましょう。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
8 / 25

## Slide 9
装着 STEP 6
手袋の装着
インナー手袋をはめ、防護服の袖をインナー手袋に被せながら装着する
介助者の助けを借りて、インナー手袋と防護服の境目をガムテープで止める
テープは切らずに一巻きで止め、取り外しやすいように端を折り返す
次に、アウター手袋をはめる(ガムテープで止めなくてもよい)
オプション
綿手袋・インナー手袋・アウター手袋の組み合わせで作業することもあります。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
9 / 25

## Slide 10
装着 STEP 7 ①
マスク・ゴーグルの装着
防塵マスクを装着する
装着後、息漏れがないかフィットテストを行う
フィルター部分を両手で軽く覆いながら息を吸い、顔に張り付くか確認する
ゴーグルを装着する(あらかじめゴムバンドを調整しておく)
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
10 / 25

## Slide 11
装着 STEP 7 ②
フードとファスナーの仕上げ
マスク・ゴーグルを装着したら、防護服のフードをかぶる
顎の下までファスナーをしっかり上げる
介助者の助けを借りて、防護服のファスナーにガムテープを貼る
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
11 / 25

## Slide 12
装着 STEP 8
最終チェック
顎カバーもしっかり貼り付ける
氏名と所属を胸部と背部に明記する(防護服に直接書いても、ガムテープに書いて貼ってもよい)
装着が完了したら、必ず介助者がチェックする
一人で装着した場合は、鏡を見て確認する
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
12 / 25

## Slide 13
脱衣の手順
全 9 ステップ
1. 脱衣スペースの確認
2. アウター手袋の脱衣
3. インナー手袋の線量測定とテープの取り外し
4. 防護服の脱衣(上半身)
5. シューズカバーと防護服の脱衣
6. ゴーグル・防塵マスクの脱衣
7. インナー手袋の脱衣
8. 汚染の確認
9. 線量計の読み取り
NG ダメな例
共通ルール:防護服・手袋は必ず「内側から裏返す」ように脱ぎ、外側には素手で触れないようにしましょう。
13 / 25

## Slide 14
脱衣 STEP 1
脱衣スペースの確認
管理区域と非管理区域の境界で脱衣を行う
境界の管理区域側に椅子を用意しておく
脱いだものを入れるための汚染用ゴミ箱が用意されていることを確認する
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
14 / 25

## Slide 15
脱衣 STEP 2
アウター手袋の脱衣
アウター手袋は、袖口をつまんで裏返すようにして外す
もう一方の手は、指を袖口に入れて裏返すように外す
脱いだアウター手袋は、指定されたゴミ箱に捨てる
NG ダメな例
アウター手袋の掌で、もう一方の手袋の指をつかんで外すのはNGです。汚染している可能性があるため、手袋の外側を触ることは危険です。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
15 / 25

## Slide 16
脱衣 STEP 3
インナー手袋の線量測定とガムテープの取り外し
インナー手袋をGMサーベイメーター等で測定し、汚染がないことを確認する
手首の目止めに使ったガムテープを剥がす
テープの端に折り返しを作っておくと、剥がしやすくなる
ガムテープは汚染用ゴミ箱に捨てる
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
16 / 25

## Slide 17
脱衣 STEP 4 ①
ファスナーを開けて裏返す
防護服のファスナーを覆っているガムテープを剥がし、ガムテープ回収箱に捨てる
防護服のファスナーを一番下まで下ろす
首の後ろにあるフードの付け根部分をつかみ、防護服を裏返すようにして脱ぐ
NG ダメな例
防護服の外側をつかんで脱ぐのは危険です。必ず内側から裏返すようにして脱ぎましょう。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
17 / 25

## Slide 18
脱衣 STEP 4 ②
腕を抜き、膝下まで下ろす
腕を袖から抜く際は手を後ろに回し、汚染のないそで端を引っ張って抜く
防護服は椅子に座る前に膝下のあたりまで下ろす
注意
防護服の外側を触らないように気をつけて、裏返しながら脱いでいきましょう。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
18 / 25

## Slide 19
脱衣 STEP 5 ①
テープと紐を外す
椅子に座り、シューズカバーと靴の間についたガムテープを剥がす
シューズカバーの紐を解いておく
注意
この時点でシューズカバーだけ脱がないようにし、管理区域から足が出ないように注意してください。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
19 / 25

## Slide 20
脱衣 STEP 5 ②
片足ずつ脱いで非管理区域へ
防護服とシューズカバーをまとめて片足ずつ脱ぐ
脱いだ足から非管理区域に下ろし、足が汚染しないようにする
完全に防護服を脱いだら、汚染用ゴミ箱に捨てる
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
20 / 25

## Slide 21
脱衣 STEP 6
ゴーグル・防塵マスクの脱衣
ゴーグルを外す。インナー手袋が外側の面に触れないよう、頭側のバンドを持って注意して外す
防塵マスクも同様に、外側に触れないようバンド側を持ってゆっくりと外す
注意
マスクやゴーグルの表面を触らないでください。
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
21 / 25

## Slide 22
脱衣 STEP 7
インナー手袋の脱衣
最後にインナー手袋を外す
アウター手袋と同じように、裏返しながら外す
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
22 / 25

## Slide 23
脱衣 STEP 8
汚染の確認
線量計に放射性物質が付着していないか、全身をGMサーベイメーター等を用いて確認する
汚染が確認された場合は、指示に従い除染を行う
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
23 / 25

## Slide 24
脱衣 STEP 9
線量計の読み取り
作業終了後、個人線量計の数値を読み取る
読み取った数値は必ず記録する
画像プレースホルダー
(生成AI画像を後日挿入)
24 / 25

## Slide 25
まとめ:装着・脱衣の重要ポイント
装着のポイント
資材点検・フィットテストを必ず行う
ガムテープは切らず一巻き、端は折り返す
インナーが露出しないように仕上げる
最後は介助者、または鏡で必ず確認する
脱衣のポイント
常に「内側から裏返す」ように脱ぐ
外側には絶対に素手で触れない
シューズカバーは片足ずつ確実に脱ぐ
最後は全身のサーベイと数値記録を忘れない
正しい手順で、汚染・被ばくを防ぎましょう。
25 / 25